## Slide 1
“十二五”高等职业教育规划教材
计算机组装与维护
单击此处添加标题文字

## Slide 2: 第14章 计算机维修基础
微型计算机故障分类
硬件故障
软件故障

## Slide 3: 第14章 计算机维修基础
微型计算机硬件故障
电路故障和元器件损坏；
机械故障；
存储介质损坏；
光电器件被灰尘严重污染；
接触不良。

## Slide 4: 第14章 计算机维修基础
微型计算机软件故障
人为操作失误：
错误删除系统文件；随意移动系统文件位置和给系统文件改名等；
系统缺少必要的维护
病毒破坏
存储介质损坏
软件的系统资源占用冲突

## Slide 5: 第14章 计算机维修基础
微型计算机维修的基本原则
第一不要怕；第二要理性的处理
1）先“软”后“硬”的原则；
2）先外设后主机的原则；
3）先电源后负载的原则；
4）先简单后复杂的原则；

## Slide 6: 第14章 计算机维修基础
观察：
1、计算机周围的环境情况——位置、电源、连接、
其它设备、温度与湿度等； 2、计算机所表现的现象、显示的内容，及它们正常
情况下的异同； 3、计算机内部的环境情况——灰尘、连接、器件的
颜色、部件的形状、指示灯的状态等； 4、计算机的软硬件配置——安装了何种硬件，资源
的使用情况；使用的是使种操作系统，其上又安
装了何种应用软件；硬件的设置驱动程序版本等。

## Slide 7: 第14章 计算机维修基础
先想后做 ：
先想好怎样做、从何处入手，再实际动手。也可以说是先分析判断，再进行维修。 先软后硬：
总是先判断是否为软件故障，先检查软件问题，当判断软件环境是正常时，如果故障不能消失，再从硬件方面着手检查。

## Slide 8: 第14章 计算机维修基础
抓主要矛盾：
有时可能会看到一台故障机不止有一个故障现象，而是有两个或两个以上的故障现象（如：启动过程中无显，但机器也在启动，同时启动完后，有死机的现象等），这时，应该先判断、维修主要的故障现象，当修复后，再维修次要故障现象，有时可能次要故障现象已不需要维修了。

## Slide 9: 第14章 计算机维修基础
1）观察法 ：
2）最小系统法 ：
3）逐步添加/去除法 ：
4）隔离法 ：
5）替换法 ：
6）比较法 ：
7）敲打法
8）进行清洁 ：
维修的基本方法

## Slide 10: 第14章 计算机维修基础
软件
1、操作系统方面： 主要的调整内容是操作系统的启动文件、系统配置参数、组件文件、病毒等
2、设备驱动安装与配置方面 ：
3、磁盘状况方面 ：
检查磁盘上的分区是否能访问、介质是否有损坏、保存在其上的文件是否完整等。

## Slide 11: 第14章 计算机维修基础
4、应用软件方面：
应用软件是否与操作系统或其它应用有兼容性的问题、使用与配置是否与说明手册中所述的相符、应用软件的相关程序、数据等是否完整等。
5、BIOS设置方面：
6、重建系统：

## Slide 12
三、微型计算机硬件系统故障的诊断方法
诊断程序检测法
1、利用加电自检程序（POST）
可以对硬件进行常规检测，一旦发现问题以音响和英文提示。
2、利用专门的系统测试工具进行测试
第14章 计算机维修基础

## Slide 13
微型计算机硬件维修必备的知识和工具
一）微型计算机硬件维修必备的知识
1、电工基础
2、电子技术、逻辑电路
3、机械常识
4、光学常识
5、常用仪表的使用和基本焊接技术
第14章 计算机维修基础

## Slide 14
微型计算机硬件维修必备的工具
1、万用表
2、示波器
3、逻辑笔
4、电烙铁和吸锡器
5、网线检测器
6、常用工具
7、其它备品和备件
第14章 计算机维修基础

## Slide 15
ZIME