## Slide 1
“十二五”高等职业教育规划教材
计算机组装与维护
单击此处添加标题文字

## Slide 2: 第17章 网络故障案例
案例1：网吧局域网中其他客户机在“网上邻居”上都能互相看见，而只有某一台计算机谁也看不见它，它也看不见别的计算机。（前提：该网吧的局域网是通过HUB或交换机连接成星型网络结构）。
解决方法：
检查这台计算机系统工作是否正常；检查这台计算机的网络配置；检查这台计算机的网卡是否正常工作；检查这台计算机上的网卡设置与其他资源是否有冲突；检查网线是否断开；检查网线接头接触是否正常。

## Slide 3: 第17章 网络故障案例
案例2：网吧局域网中有两个网段，其中一个网网段的所有计算机都不能上因特网。（前提：该网吧的局域网通过两个HUB或交换机连接着两个的网段）
解决方法：
两个网段的干线断了或干线两端的接头接处不良。检查服务器中对该网段的设置项。
案例3：网吧局域网中某台客户机在“网上邻居”上都能看到服务器，但就是不能上因特网。（前提：服务器指代理网吧局域网其他客机上因特网的那台计算机）
解决方法：
检查这台客户机TCP/IP协议的设置，检查这台客户机中IE浏览器的设置，检查服务器中有关对这台客户机的设置项。

## Slide 4: 第17章 网络故障案例
案例4：网吧整个局域网上的所有的计算机都不能上因特网。
解决方法：
检查服务器系统工作是否正常；服务器是否掉线了；调制解调器工作是否正常；局域网边端交换机工作是否正常。
案例5：网吧局域网中除了服务器能上网其他客户机都不能上网。
解决方法：
检查HUB或交换机工作是否正常；检查服务器与HUB或交换机连接的网络部分（含：网卡、网线、接头、网络配置）工作是否正常；检查服务器上代理上网的软件是否正常启动运行；设置是否正常。

## Slide 5: 第17章 网络故障案例
案例6：在查看“网上邻居”时，会出现“无法浏览网络。网络不可访问。想得到更多信息，请查看‘帮助索引’中的‘网络疑难解答’专题。”的错误提示。
解决方法：
第一种情况是因为在Windows启动后，要求输入Microsoft网络用户登录口令时，点了“取消”按钮所造成的，如果是要登录NT服务器，必须以合法的用户登录，并且输入正确口令。
第二种情况是与其他的硬件产生冲突。打开“控制面板→系统→设备管理”。查看硬件的前面是否有黄色的问号、感叹号或者红色的问号。如果有，必须手工更改这些设备的中断和I/O地址设置。

## Slide 6: 第17章 网络故障案例
案例7：局域网上可以Ping通IP地址，但Ping不通域名?
解决方法：
TCP/IP协议中的“DNS设置”不正确，请检查其中的配置。对于对等网，“主机”应该填自己机器本身的名字，“域”不需填写，DNS服务器应该填自己的IP。对于服务器/工作站网，“主机”应该填服务器的名字，“域”填局域网服务器设置的域，DNS服务器应该填服务器的IP。
案例8：计算机屏幕上出现“错误680：没有拨号音。请检测调制解调器是否正确连到电话线。”或者“There is no dialtone. Make sure your Modem is connected to the phone line properly。”的提示框。
解决方法：
检测调制解调器工作是否正常，是否开启；检查电话线路是否正常，是否正确接入调制解调器，接头有无松动。

## Slide 7: 第17章 网络故障案例
案例9：在用IE浏览器浏览中文站点时出现乱码。
解决方法：
IE浏览器中西文软件不兼容造成的汉字会显示为乱码，可试用NetScape的浏览器看看；我国使用的汉字内码是GB，而台湾使用的是BIG5，若是这个原因造成的汉字显示为乱码，可用RichWin变换内码试试。
案例10：浏览网页的速度较正常情况慢。
解决方法：
主干线路较拥挤，造成网速较慢；（属正常情况）浏览某一网页的人较多，造成网速较慢；（属正常情况）有关Modem的设置有问题；局端线路有问题。

## Slide 8: 第17章 网络故障案例
案例11：能正常上网，但总是时断时续的。
解决方法：
电话线路问题，线路质量差；调制解调器的工作不正常，影响上网的稳定性。
案例12：局域网上可以Ping通IP地址，但Ping不通域名。
解决方法：
TCP/IP协议中的“DNS设置”不正确，请检查其中的配置。对于对等网，“主机”应该填自己机器本身的名字，“域”不需填写，DNS服务器应该填自己的IP。对于服务器/工作站网，“主机”应该填服务器的名字，“域”填局域网服务器设置的域，DNS服务器应该填服务器的IP。

## Slide 9: 第17章 网络故障案例
案例13：只能发送数据包却不能接收数据包。
解决方法：
原因一：网卡惹的祸
故障现象：某公司局域网一台电脑不能连网，本地网络连接状态只发送数据，而接收数据包为0。故障处理：使用笔记本电脑测试，网络正常，于是更换计算机网卡，故障解决。
故障原因：网卡物理故障。
原因二：双绞线惹的祸
故障现象：利用ADSL MODEM的路由功能，可以与其他六台计算机通过一个10M HUB共享一条ADSL宽带上网，一个月来运行正常。前几天，电脑突然不能上网了，ADSL虚拟拨号不通，而其他五家都能正常上网。
故障处理：
***参见教材内容

## Slide 10: 第17章 网络故障案例
案例13：只能发送数据包却不能接收数据包。
解决方法：
原因三：VLAN惹的祸
故障现象：某公司局域网通过CISCO 4006交换机千兆光纤接口与上级总部相联，交换机有四个模块，共划分为三个VLAN，网络一直运行正常。后来因上级部门要求，对VLAN及IP地址进行了重新规划与调整，结果公司大部分电脑能正常连网，但有一些电脑却不能正常连网。在不能正常连网的电脑上发现：网络连接图标显示在任务栏，上面并未出现“×”，再查看网络连接状态，发现只有发送数据包，接收数据包为0。
故障处理：
***参见教材内容

## Slide 11: 第17章 网络故障案例
案例14：某证券公司求诊，要求查找错误源。近日股市火爆，新增不少用户，但一周内已经三次出现交易数据错误，数据恢复也进行了三次。虽然涉及的金额不大，与证券交易所的资料核对不上，对历史记录和当日交易记录进行了比较，发现在同一时刻往往有几个用户的交易数据出错。怀疑存在病毒或恶意用户捣乱的可能，用多套软件查杀病毒，并重新安装系统，恢复备份的数据。不料今日故障现象依旧出现。
解决方法：
网线制作不标准，引起干扰，发生错误。

## Slide 12: 第17章 网络故障案例
案例16：远程网络有一台服务器及若干台客户机。其中客户机A最近突然无法访问服务器，基本测试使用ping客户机无法ping通服务器，但客户机A与客户机B可以互相ping通且客户机A能访问服务器。以排除线缆故障。
解决方法：
故障处理：
***参见教材内容

## Slide 13: 第17章 网络故障案例
案例17：
故障现象：某用户打来电话说某个子网的客户端无法正常上网。并且反馈信息，在PingDNS时断时续，远程登录三层交换机，检查连接用户办公楼端口，未发现有异常情况。
解决方法：
故障处理：
***参见教材内容

## Slide 14: 第17章 网络故障案例
案例18：
故障现象：维护人员发现7号三层交换机远程无法登录，初步怀疑设备故障，于是迅速赶到机房检查设备运行情况，设备供电及其与S8016核心交换机连接均正常，在交换机控制口Ping网关不通；CPU利用率38%；检查运行日志未发现有告警。检查端口，发现e0/3流量不正常，输入流量远大于输出，将e 0/3 Down后，交换机Ping网关正常，业务恢复正常，检查所有端口，只有三口流量不正常，最后确定是三口所带的用户问题，用户端不停地发包，流量过大造成三层交换机上联口拥塞，从而影响其他用户正常上网。

## Slide 15: 第17章 网络故障案例
解决方法：
排错过程：到用户端检查，将用户所用的公网IP配置在笔记本电脑上直接上网，上网正常，确定用户端光电转换器和线路无故障。检查用户交换机配置正常，但是只要接上用户交换机，机房内三层交换机就无法正常工作，判断用户交换机故障。由于用户交换机无资料，无法确定每个端口的业务明细，只有采取将交换机上的连接线一个个拔出，同时检查机房三层交换机运行情况的方法来判断故障点的位置。当将用户交换机e 2/8端口线路拔出后，机房内人员报告三层交换机运行恢复正常，立刻检查该线路，发现这条线路的另一端连接在第e 2/29端口，原来是这条线路两端都连接在交换机上造成环路，导致链路拥塞，用户无法上网。详细检查发现造成环路的端口都未配置，并且没有业务使用，交换机没有发出环路告警。
原因：用户端交换机环路引起故障。

## Slide 16: 第17章 网络故障案例
案例19：在浏览页面时经常出现“脚本错误”。
解决方法：
这是因为某些网页中的脚本代码用用户的浏览器无法解释（这些网页中的脚本代码主要有JavaScript、VBScript等）。这种情况只会使网页中的有些功能不能实现，不会对用户的电脑造成伤害。多数情况升级浏览器的版本即可解决。
案例20：某网吧的某台计算机经常掉线甚至无法登陆网络上网不正常。
解决方法：
网管ping过网关、IP以及电信DNS。网吧面积七百多平方，120台机器，配备了专用的机房，放置交换机和服务器。电信方没问题
解决：交换机到工作的距离太长，超过100米。
经验：双绞线的传输距离一般不超过100米，实际传输距离在95米左右。

## Slide 17: 第17章 网络故障案例
案例21：局域网中的电脑连接和共享都很正常，在这个网络中复制几兆或几十兆字节的文件也很正常，不过复制上百兆字节文件时，就出现“网络资源不足”的提示，然后就看不到网上邻居了。
解决方法：
由于电脑连接和共享都正常，说明网络连接、网络协议和软件的设置没有问题。由于大量复制资料时需要进行频繁的数据读取，这就要有一个相对平稳的传输环境，如果整个网络线路中存在干扰就会使这种平稳环境受到破坏，出现网络故障。
可能原因：网络线路受干扰导致网络不稳定。
故障处理：
***参见教材内容

## Slide 18: 第17章 网络故障案例
案例25：计算机屏幕上出现“错误678”或“错误650”的提示框。
解决方法：
一般是你所拨叫的服务器线路较忙、占线，暂时无法接通，你可进一会后继续重拨。
案例26：计算机屏幕上出现“The Modem is being used by another Dial-up Networding connection or another program。Disconnect the other connection or close the program,and then try again”的提示框。
解决方法：
检查是否有另一个程序在使用调制解调器；检查调制解调器与端口是否有冲突。

## Slide 19
ZIME